Защита от микросекундных импульсных помех большой энергии на базе элементов Raychem Circuit Protection

Данная презентация рассматривает несколько вариантов организации защиты от микросекундных импульсных помех (МИП). Поскольку требования к устойчивости заданы ГОСТ Р 51317.4.5-99, то для успешной сертификации оборудования разработчикам приходится рассматривать различные варианты защиты, проводить измерения для обеспечения гарантированного прохождения испытаний импульсами по ГОСТ.

Основные элементы защиты производства Raychem Circuit Protection, которые будут использованы далее:

PolySwitch - полимерные элементы защиты по току (самовосстанавливающиеся предохранители) с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ПТК).

Серия LVR специально разработана для работы на сетевых напряжениях (до 240В).

Газонаполненные разрядники (GDT) - грозозащитные разрядники преимущественно используются для защиты чувствительного телекоммуникационного оборудования (телефонных станций, цепей аппаратуры, линий связи и радиоэлектронного оборудования) от перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов и электромагнитных импульсов.

Комбинированные элементы защиты 2Pro и AC_2Pro

Трехвыводные элементы 2Pro и AC_2Pro(LVM2P), сочетая в себе технологию PolySwitch - защиты  по току и металлоксидных варисторов (Metal oxide Varistor) - по напряжению, являются универсальными защитными элементами, которые обеспечивают ограничение тока при его возрастании и препятствуют появлению на защищаемом оборудовании недопустимо высоких напряжений.

Электрические характеристики элементов

Комбинированные элементы защиты 2Pro и AC_2Pro

Параметры защиты по току (выводы 1 - 2) при t° = 20°С

| Тип | Рабочий ток, IHOLD, А | Ток срабатывания, ITRIP, А | Сопротивление, Ом | Время срабатывания при 1А, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rmin | Rmax | R1max | Typ | Max |
| TM2P-10271 | 0,15 | 0,3 | 7 | 14 | 16 | 0,3 | 3 |
| AC_2Pro | 0,15 | 0,3 | 6,5 | 14 | 16 | 0,9 | 3 |

R1max - максимальное сопротивление, измеренное через 1 час, после срабатывания

Параметры защиты по напряжению (выводы 2 - 3) при t° = 20°С

| Тип | Напряжение варистора при 1мА, В | Сопротивление на постоянном токе при 100В, МОм | Максимальное напряжение удержания при 25А, В | Номинальная мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC, В | разброс |  |  |  |
| TM2P-10271 | 260 | ± 10 % | > 10 | 455 | 0,25 |
| AC_2Pro | 430 | ± 10 % | > 10 | 710 | 0,25 |

PolySwitch LVR-серии

| Тип | IH (А) | IT (А) | Umax(B) | Imax(A) | Время срабатывания | Rmin (Ом) | Rmax(Ом) | R1max(Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при I(A) | c |  |  |  |
| LVR200S | 2,00 | 4,00 | 240 | 20 | 10 | 28 | 0,09 | 0,13 | 0,22 |

Ниже  будут рассмотрены варианты защиты на основе элементов Tyco Electronics / Raychem Circuit Protection, которые испытывались инженерами компании в соответствии с требованиями IEC61000-4-5(международный аналог отечественного ГОСТа):

- Вариант защиты с элементом LVM2P

- LVR200S + ROV20H431K

LVM2P-015R10431

Степени жесткости испытаний IEC 61000-4-5

| Степень жесткости | Макс. напряж., В | Линии электропитания | Сигнальные линии | Форма импульса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По схеме “провод-провод”, кВ | По схеме “провод-земля”, кВ | По схеме “провод-провод”, кВ | По схеме “провод-земля”, кВ |  |
| 0 1 | 25 500 | Не применяют | Не применяют 0,5 | Не применяют | Не применяют 0,5 | 1,2/50мкс – 8/20мкс |
| 2 3 | 1000 2000 | 0,5 1 | 1 2 | 0,5 1 | 1 2(б) | 1,2/50мкс – 8/20мкс |
| 4 | 4000 | 2 | 4(б) | 2 | 4(б) | 1,2/50мкс – 8/20мкс |
| 4 | 4000 | (а) | (а) | 2 | 4(б) | 1,2/50мкс – 8/20мкс |
| (а) Зависит от характеристик местной системы электроснабжения (б) Испытания проводят с первичной защитой |

Схема А. Импульс 4кВ (8/20мкс). AC 2 Pro и резистор
470 Ом/2Вт в качестве ограничителя

Схема Б. Импульс > 6kV (8/20µs). AC2 Pro и резистор 220 Ом/4Вт в качестве ограничителя

Схема В. Импульс: 6кВ (8/20µs). Испытание с
ROVH14-681K в качестве первичной защиты

AC2 pro

Первичная защита

Схема Г. Импульс: 6kV (8/20µs). Испытание с
ROVH14-471K+ 600V GDT в качестве первичной защиты

Заключение

Схема Б, использующая керамический резистор 220 Ом + AC 2 Pro, выглядит лучшим решением по устойчивости. Кроме того, хороший результат показала схема Г, благодаря комплексному характеру защиты (первичная защита газоразрядник + варистор).

Рассеиваемая мощность в установившемся режиме через сопротивление составляет 2.2Вт для действующего значения входного тока 100мА.

В схемах, подобных четвертой, газоразрядник(GDT) не должен использоваться без дополнительного последовательно подключенного варистора. Для примера рассмотрим схему защиты электросчетчика в трехфазной цепи. Газоразрядник подключается между линейным проводом и нейтралью совместно с варистором (это первичная защита; далее устанавливается элемент AC2Pro). При прохождении мощного импульса разрядник срабатывает, начиная проводить ток, что создает цепь короткого замыкания фаза-нейтраль. Это приводит к очень высоким токам, более 500А (действующее значение), что превышает допустимую мощность разрядника. Поэтому в качестве ограничителя настоятельно рекомендуем устанавливать варистор.

Решение LVR200 + ROV20H431K для прохождения тестов по IEC61000-4-5 в электросчетчиках

E510A Module: Генератор импульсов Keytek

Напряжение: 8кВ

Импеданс источника: 2Ом

Ток короткого замыкания: 4кА.

Форма импульса: 1.2/50мкс-8/20мкс

Стандарт: IEC 61000-4-5.

Окружающая температура: 20°C.

Число образцов: 6.

Элементы: LVR200 и ROV20H431K.

Число импульсов: +/- 10

Интервал между импульсами: 1 мин.

Сопротивление LVR200S

| LVR200S | Сопротивление (Ом) |
| --- | --- |
|  | До импульса | После импульса |
| 1 | 0.111 | 0.113 |
| 2 | 0.11 | 0.115 |
| 3 | 0.11 | 0.116 |
| 4 | 0.11 | 0.111 |
| 5 | 0.111 | 0.116 |
| 6 | 0.112 | 0.119 |
| Мин | 0.11 | 0.111 |
| Макс | 0.112 | 0.119 |
| Среднее | 0.111 | 0.115 |
| СКО | 0.001 | 0.003 |

Электрические параметры ROV20H431K при 1мА

| ROV20H431K | Vb @ 1мА |
| --- | --- |
|  | До импульса | После импульса | Изменение |
|  | Pos | Neg | Pos | Neg | Pos | Neg |
| 1 | 439 | 439 | 445 | 444 | 1.39% | 1.02% |
| 2 | 426 | 427 | 433 | 432 | 1.57% | 1.22% |
| 3 | 424 | 425 | 431 | 430 | 1.59% | 1.28% |
| 4 | 419 | 420 | 426 | 425 | 1.64% | 1.37% |
| 5 | 424 | 425 | 431 | 430 | 1.61% | 1.26% |
| 6 | 426 | 426 | 433 | 432 | 1.68% | 1.36% |
| Мин | 419.1 | 419.7 | 425.9 | 425.5 | 1.39% | 1.02% |
| Макс | 438.5 | 439.2 | 444.7 | 443.7 | 1.68% | 1.37% |
| Среднее | 426.4 | 427 | 433.1 | 432.3 | 1.58% | 1.25% |
| СКО | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 0.10% | 0.13% |

Характеристики ROV20H431k при импульсе 8кВ

Заключение

Пять образцов элементов токовой защиты PolySwitch, тип LVR200S в соединении с варисторами ROV20H431K прошли тест 8кВ при 23°C (8/20мкс, 8кВ/4кА, +10/-10раз с интервалом 1 минута).

Приведенные данные позволяют инженерам определить годность выбранных элементов для данного применения.

Следует отметить, что выборка образцов является небольшой, но репрезентативной.

Результаты тестов получены на приведенном выше лабораторном оборудовании и требуют подтверждения  каждым конкретным потребителем.

# Text boxes

4кВ

8/20мкс

470 Ом

2Вт угольный резистор

AC2 pro

2 Ом

AC2 pro

220 Ом

4Вт Керамичеcкийрезистор

2 Ом

>6кВ

8/20мкс

2 Ом

6кВ

8/20мкс

ROVH14-681K

(420Vrms)

AC2 pro

2 Ом

Первичная защита

ROVH14-471K

GTCA-601L-P05

6кВ и

более

8/20мкс

Результаты

| Схема | Проходит грозовой импульс согласно IEC61000-4-5 (2 Ома) | Допустимый уровень напряжения (эффективное значение), В |
| --- | --- | --- |
| А. 470 Ом/2Вт угольный резистор + AC2 pro | 4кВ | > 420 |
| Б. 220 Ом/4Вт керамический резистор + AC2 Pro | > 6кВ | > 420 |
| В. ROVH14-681K + AC 2PRO | 6кВ max | 380 или 415/40A |
| Г. ROVH14-471K + GTCA-601L-P05 AC 2PRO | > 6кВ | 380 или 415/40A |

Параметры измерений

ROV20H431K

LVR200

Генератор «грозовых импульсов»

8kV

Схема измерений

2 Ом

Напряж. ROV

1kV

3.8kA

Ток ROV

Напряж. LVR

424V

Характеристики LVR200 при импульсе 8кВ

3.8kA

Ток LVR

page 8 / October 2, 2009